STT-950型

标线厚度测定仪

使用说明书

北京中建路业仪器设备有限公司

# 1. 性能特点

STT-950 标线厚度测定仪是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量标线厚度而设计和生产的，该仪器具有结构合理、操作简单、适用性广、测量精度高等特点。

STT-950 标线厚度测定仪符合我国国家标准GB/T16311-2005《道路交通标线质量要求和检测方法》中对竣工标线厚度的相关测量要求。

# 2．主要技术指标

测量范围：0～12.7mm

最小分辨率：0.01mm

指示精度：0.02mm

使用温度范围：0℃~40℃

# 3．结构组成

STT-950 标线厚度测定仪主要由高精度数显百分表头、测厚度结构底座和百分表锁止螺钉组成。

# 4. 操作步骤

4.1 准备：将测量底座和移动平块(测厚度结构)处于同一水平上，再将数字式高精度百分表头置入测厚度结构的安装座内，然后调紧螺钉。

4.2 显示屏读数清零：按数显百分表上的【ON/OFF】键开机，然后按【ZERO】键清零（可参照百分表附带的相关说明书）。

4.3测量：将测量底座置于待测标线上面，使移动块接合处的边缘与标线边缘平行，移动块能够自由落下或下移即可测量标线的厚度。按【in/mm】键可以进行公制测量和英制测量的转换，测量过程中可使显示数值单位在英寸和毫米之间切换（备注：1英寸＝2.54毫米）。按【+/－】键可以转换测量杆移动时测量值的+/－方向。

# 5. 注意事项

5.1 数显式百分表为该仪器精密配件，应妥善保管，表身应避免遭受剧烈冲击，测量杆应避免遭受过大的径向力，并按相关规定定期检验校准。

5.2 为了确保移动块的移动应在试验前应注意调整好其与标线的相对位置。同时应清洁标线测量区域的表面，可获得较真实的测量数据。

5.3 测量时应注意解除数显百分表的保持功能，一般连续按保持按钮3次即可，让标线厚度测定仪处于测量状态。

5.4 长时间没有测量任务时应取出数字式高精度百分表的电池（可参照百分表附带的相关说明书），以延长其使用寿命。

5.5 STT-950 标线厚度测定仪产品知识产权归本公司所有，严禁仿制；否则，本公司将终止履行相关维修义务，并保留进一步追究侵权方法律责任的权利。

# 6. 贮存条件

该仪器及其附件应存放在干燥清洁、稳固无振动、无易腐蚀物品及气体的环境条件中。